Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Альменевский аграрно-технологический техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольной работы раздела

« Трансмиссия»-2 курс

по дисциплине « Устройство автомобилей»

для студентов  заочного отделения специальности  23.02.03

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Альменево 2014

Содержание

Общие методические указания

Методические указания по выполнению и оформлению контрольных работ Введение

Трансмиссия

1. Общее устройство трансмиссии

2. Сцепление

3. Коробки передач

4. Карданные передачи

5. Мосты автомобиля

Ходовая часть

6. Рама

7. Передний управляемый мост

8. Подвески

9. Колеса и шины

10. Кузова и кабины

11. Рулевое управление

12. Тормозные системы

Задания для контрольной работы

Вопросы для дифференцированного зачёта.

Рекомендуемая литература

Общие методические указания

Раздел «Устройство автомобилей» занимает одно из ведущих мест среди специальных дисциплин, поскольку без глубокого знания устройства автомобилей невозможно успешно усвоить такие дисциплины, как     «Техническое обслуживание автомобилей».  «Автомобильные перевозки».

Целью изучения предмета «Устройство автомобилей» является приобретение  студентами прочных знаний по устройству и работе базовых моделей автомобилей отечественного автомобилестроения, глубокое и всестороннее понимание технологических процессов, которые происходят в механизмах, системах и приборах автомобиля при работе в реальных условиях эксплуатации.

Подетальное устройство автомобилей следует изучать на основе наиболее распространенных базовых моделях грузовых автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, МАЗ-5335, КамАЗ-5320; легковых автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ,  но следует ознакомиться с особенностями устройства агрегатов автомобилей и других моделей (отечественных и зарубежных). Необходимо обратить особое внимание на развитие   взаимозаменяемости, унификации и стандартизации в автомобилестроении.

Устройство автомобиля рекомендуется изучать в следующей последовательности:

-назначение агрегата, системы, прибора, механизма, узла, детали;

-общая характеристика (тип, модель, группа и т. д.);

-основные части агрегата, системы,   прибора и детали;

-принцип действия;

-устройство и работа;

-сравнительная оценка различных конструкций;

-преимущества и недостатки сопоставляемых устройств.

Работу над книгой нужно дополнять, по возможности, знакомством с готовыми изделиями материальной части автомобиля или моделями разбираемых устройств.

Очень полезно при изучении какого-либо узла или агрегата самостоятельно изобразить его принципиальную схему без излишних подробностей и уяснить назначение и работу каждого элемента схемы.

Методические указания по выполнению и оформлению контрольных работ

1. Прежде чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо изучить материал по всем темам, которые входят в данное контрольное задание, и ответить на вопросы для самопроверки по каждой теме.

2. Индивидуальное задание нужно вклеить (за уголок или за один из краев) в выполненную контрольную работу и выслать на проверку.

3. Страницы в тетради следует пронумеровать, оставить поля (3 см.).

4. В тетрадях в клетку писать через строку, в линейку — на каждой строчке.

5. Выполняя контрольное задание, нужно сначала переписать вопрос из задания, а затем дать на него исчерпывающий и четкий ответ.

6. Излагая устройство механизма или прибора, нельзя ограничиваться только перечислением деталей, не описывая их назначения, взаимосвязи, способов крепления и места расположения на автомобиле.

7. Не следует перерисовывать сложные чертежи и пространственные изображения (например, коробка передач, сцепления и т. д.). Их нужно заменять упрощенными схемами, которые должны выполняться карандашом с соблюдением правил черчения, грамотно и аккуратно, в масштабе. На схемах и в тексте необходимо проставлять цифровые обозначения. Допускается копирование из соответствующего источника и вклеивание копии с обязательным текстовым пояснением.

8. После ответа на вопрос нужно оставлять место для замечаний рецензента.

9. После выполнения задания в конце тетради должна быть указана использованная литература, год ее издания, поставлена дата выполнения работы и подпись.

10. Контрольное задание нужно выполнять чернилами или пастой одного цвета, аккуратно, без сокращения слов. Необходимо обращать внимание на правильное построение предложений и грамотность изложения.

11. В конце работы должен быть оставлен чистый лист для рецензии.

Ведение

Цель и содержание предмета. Средства и методы изучения предмета. Рекомендуемая литература.

Значение автомобильного транспорта в народном хозяйстве. Этапы развития автомобильной промышленности РФ. Классификация автомобилей.

Краткая характеристика изучаемых автомобилей.

Общее устройство автомобиля.

Литература — это основной источник приобретаемых знаний. Но ни один учебник, ни одна книга не может вместить в себя полной информации о всех автомобилях. Поэтому в списке рекомендуемой литературы даются наименования дополнительной литературы и названия журналов. Таким образом, учащийся, при желании, может ознакомиться с более детальным разбором каких-либо конкретных марок автомобилей.

Специалист автомобильного транспорта должен разбираться в классификации автомобилей по всем признакам и уметь расшифровывать введенную систему обозначений (индексацию). Каждой новой модели автомобиля (прицепного состава) присваивается индекс, состоящий из четырех цифр, где первые две цифры обозначают класс автомобиля (прицепа), вторые две цифры — модель. Модификации моделей имеют дополнительную пятую цифру, обозначающую порядковый номер модификации. Перед цифровым индексом ставятся буквенные обозначения завода-изготовителя.

Студент должен научиться давать краткую характеристику автомобилей, которая содержит 6 - 8 основных параметров. К этим основным следует отнести:

- вместимость, грузоподъемность;

- тип двигателя, его марка;

- мощность двигателя;

- потребляемое топливо;

- характерная особенность (например, турбонаддув);

- наибольшая скорость движения;

- расход топлива.

Трансмиссия

1. Общее устройство трансмиссии

Назначение трансмиссии. Типы изучаемых трансмиссий. Колесная формула. Схемы механических трансмиссий различными колесными формулами. Агрегаты трансмиссии, их расположение на автомобиле и назначение.

Методические указания

Трансмиссия автомобиля служит для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя к ведущим колесам и изменения величины и направления действия этого момента.

Современные автомобили имеют механическую, электромеханическую или гидромеханическую трансмиссии.

В автомобилях с механической трансмиссией крутящий момент от двигателя к колесам передается и преобразуется только механическим способом, а у автомобилей с гидромеханической трансмиссией — гидравлическим и механическим способами.

Выполните схемы вышеуказанных трансмиссий, укажите, из каких механизмов и узлов они состоят, каково назначение каждого из них и расположение на автомобиле.

Автомобиль может характеризоваться колесной формулой. Например, у автомобиля ЗИЛ-130 колесная формула 4х2, у автомобиля ГАЗ-66 — 4х4, где первая цифра показывает общее количество колес, вторая — число ведущих колес. Под колесом понимается опора независимо от числа шин на нем. Трехосные автомобили могут иметь колесную формулу 6х4 (КрАЗ-257 и КамАЗ-5320) и 6х6 (ЗИЛ-131),

Наибольшее распространение получили автомобили с механической трансмиссией.

На конструкцию механической трансмиссии большое влияние оказывает расположение и число ведущих мостов автомобиля.

Распространение получили двухосные автомобили с задним ведущим мостом, у которых трансмиссия состоит из сцепления, коробки передач, карданной передачи, главной передачи, дифференциала и полуосей. Выясните, какие автомобили имеют такую схему трансмиссии.

Необходимо знать, какие автомобили, кроме перечисленных выше механизмов, имеют гидротрансформаторы.

Особенностью трансмиссии автомобилей с двумя ведущими мостами является наличие дополнительных механизмов: раздаточной коробки, карданной передачи к переднему мосту, в состав которого входят главная передача, дифференциал, полуоси и карданные шарниры привода к передним колесам.

По такой схеме выполнена трансмиссия автомобиля ГАЗ-66, УАЗ, «Нива». Раздаточная коробка позволяет при движении по плохим дорогам включать передний ведущий мост и увеличивать крутящий момент путем включения дополнительной передачи.

Трехосные автомобили могут иметь два или три ведущих моста; нужно знать марки автомобилей, имеющих два и три ведущих моста.

Контрольные вопросы

1. Назначение трансмиссии. Типы трансмиссий изучаемых автомобилей.

2. Какие агрегаты входят в механическую трансмиссию с одним ведущим мостом? Их назначение.

3. Какие агрегаты входят в механическую трансмиссию с двумя ведущими мостами? Их назначение.

4. Какие агрегаты входят в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами? Их назначение.

Сцепление

Назначение сцепления. Типы сцепления. Устройство однодисковых и двухдисковых сцеплений. Гаситель крутильных колебаний.

Устройство механического и гидравлического приводов механизма выключения сцепления. Усилители приводов. Особенности устройства сцеплений автомобилей МАЗ и КамАЗ с пневматическими усилителями приводов.

Методические указания

Сцепление — это механизм трансмиссии автомобиля, передающий крутящий момент двигателя и позволяющий кратковременно отсоединять двигатель от трансмиссии и вновь их плавно соединять.

Выясните, из каких деталей состоит сцепление, какие из них являются ведущими и ведомыми.

Запомните наименование деталей сцепления, их назначение и устройство.

Изучение сцепления начните с однодискового, как наиболее распространенного и самого простого по устройству. Проследите, как передается усилие на детали сцепления при его включении и выключении. Обратите внимание, что ведомые диски сцеплений современных автомобилей имеют гасители крутильных колебаний. Запомните назначение гасителя крутильных колебаний коленчатого вала, разберитесь в его устройстве и уясните его работу. Подробно изучите устройство и работу однодисковых сцеплений автомобилей ГАЗ- 3110, ГАЗ-3307, ЗИЛ-431410,ВАЗ.

Для выключения сцепления применяются приводы механические или гидравлические. Изучите устройство и работу приводов сцепления изучаемых автомобилей. Разберитесь в устройстве и работе гидравлического привода выключения сцепления автомобилей ГАЗ-3110, ВАЗ – 2101…07.

На некоторых автомобилях («Урал»-4320, МАЗ-5335, КрАЗ-260, КамАЗ) установлены двухдисковые сцепления. Изучите особенности их устройства и работы.

В механический привод сцепления автомобиля МАЗ-5335 включен пневматический усилитель, уясните его устройство и работу. Также изучите устройство и работу пневматического усилителя гидравлического привода сцепления автомобиля КамАЗ.

Подробно изучите требования, предъявляемые к автомобильным сцеплениям. Обратите внимание на наличие зазора между нажимным подшипником и рычажками сцеплений и на то, что произойдет при увеличении и уменьшении зазора, свяжите это со свободным ходом педали сцепления.

Контрольные вопросы

1. Назначение сцепления, принцип действия. Какие предъявляются требования к сцеплению?

2. Устройство и работа сцепления автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-431410, ВАЗ.

3. Устройство и принцип действия двухдискового сцепления автомобилей МАЗ-5335, КамАЗ.

4. Для какой цели на ведомом диске сцепления устанавливают гаситель крутильных колебаний? Его устройство и работа. Ответ поясните схемами.

5. Устройство и работа механических приводов сцепления автомобилей ЗИЛ-431410 и ВАЗ-2108.

6. Устройство и работа гидравлического привода выключения сцепления автомобилей ГАЗ-3110, ГАЗ-66, ВАЗ-2101…07.

7. Устройство и работа пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля МАЗ-5335.

8. Разберите работу сцеплений и их приводов изучаемых автомобилей.

9. Устройство и работа пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля КамАЗ.

10. Какие регулировки предусмотрены конструкцией сцеплений и их приводов на указанных автомобилях?

11. Что предусмотрено в сцеплениях автомобилей для плавности их включения и чистоты выключения?

12. Для чего необходим свободный ход педали в приводе сцепления?

Коробки передач

Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Схема и принцип работы ступенчатой зубчатой коробки передач.  Понятие о передаточном числе передачи. Устройство 4- 5-ступенчатых коробок передач. Устройство синхронизатора. Устройство механизмауправления коробкой передач. Устройство и работа делителя КамАЗ.

Назначение и устройство раздаточной коробки. Назначение спидометра и его устройство. Привод спидометра.

Методические указания

Коробка передач автомобиля является агрегатом трансмиссии, преобразующим крутящий момент по величине и направлению. Коробка передач служит для изменения тягового усилия на колесах автомобиля, а также для получения тягового усилия на колесах автомобиля, а также для получения заднего хода и отсоединения двигателя от ведущих колес при работе двигателя на холостом ходу.

Упрощенно можно считать, что величина крутящего момента двигателя примерно постоянна, а на ведущих колесах крутящий момент следует изменять в очень широких пределах — это и обеспечивает коробка передач.

Чтобы изменять крутящий момент и обороты ведущих колес, в коробке передач имеются зубчатые передачи, имеющие разные передаточные числа.

Передаточное число показывает, во сколько раз уменьшилось (при замедляющей передаче) число оборотов и увеличился крутящий момент.

Коробка передач имеет набор пар шестерен. Водитель, включая ту или иную передачу, изменяет крутящий момент на ведущих колесах через определенные интервалы в соответствии с передаточными числами, поэтому такие коробки передач называются ступенчатыми, они получили наибольшее распространение.

Изучение начните с коробки передач автомобиля ГАЗ-3307, принимая во внимание, что почти все автомобильные коробки передач имеют три вала: ведущий (первичный), ведомый (вторичный), промежуточный с набором шестерен. Различные передачи получаются за счет соединения вторичного вала с промежуточным.

В двухвальных коробках (ВАЗ-2108, 2109, 2110; АЗЛК-2141) вращение передается с ведущего вала сразу на ведомый.

Выясните назначение, устройство и работу фиксаторов, замков, синхронизаторов, устройства, исключающего случайное включение заднего хода.

Изучая устройство и работу синхронизаторов автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, имейте в виду, что они обеспечивают выравнивание угловых скоростей включаемых шестерен.

Самым сложным в понимании принципа работы синхронизатора является эффект, состоящий в том, что синхронизатор не позволяет зайти в зацепление, зубьям    включаемых шестерен до того момента, пока угловые скорости ведомого вала и шестерни не выровняются.

Когда же угловые скорости включаемых шестерен равны, передача легко включается. Это относится ко всем синхронизаторам. Умейте показать блокирующие поверхности синхронизаторов и объяснить, какие силы действуют на них при выравнивании угловых скоростей.

Чем больше количество передач, тем лучше используется мощность двигателя и выше топливная экономичность, однако это значительно усложняет коробку передач. Поэтому для увеличения числа передач, кроме основной коробки, устанавливают дополнительную, обычно двухступенчатую. В этом случае общее число передач равно произведению числа передач основной коробки на число передач дополнительной.

Если эта дополнительная коробка устанавливается передосновной, ее называют делителем, если за основной, то это демультипликатор, который часто объединяют в один картер с раздаточной коробкой. Разберитесь в устройстве делителя автомобиля КамАЗ и раздаточной коробки ГАЗ-66, а также механизмов переключения передач в делителе и раздаточной коробке.

Изучите устройство и работу спидометра. Выясните, где и как подключается трос спидометра к коробке.

Контрольные вопросы

1. Назначение и принцип работы ступенчатой коробки передач.

2. Устройство и работа четырехступенчатой коробки передач автомобиля ГАЗ-3110, ГАЗ-3307.

3. Устройство и работа пятиступенчатых коробок передач автомобилей КамАЗ, МАЗ-5335, ВАЗ-2108.

4. Назначение синхронизатора. Из каких деталей состоит синхронизатор коробки передач автомобиля ГАЗ-3307, как он работает? Ответ поясните схемой. Какие передачи включаются при помощи синхронизатора?

5. Как устроен и работает синхронизатор коробки передач автомобиля ЗИЛ-130? Какие передачи включаются при помощи синхронизатора?

6. Как устроен и работает механизм управления коробкой передач автомобиля ГАЗ-3307?

7. Устройство и работа делителя передач КамАЗ.

8. Принцип работы механизма переключения передач делителя.

9. Назначение редукционного клапана в приводе механизма переключения передач делителя.

10. Можно ли в делителе включить нейтральную передачу?

11. Устройство и работа раздаточной коробки ГАЗ-66.

12. Назначение, устройство и работа замков, фиксаторов и блокировочных устройств в коробках передач и раздаточных коробках.

13. Для чего в раздаточной коробке предотвращается включение низшей передачи при выключенном приводе переднего моста?

14. Устройство и работа спидометра.

Карданная передача

Назначение карданной передачи, ее типы. Устройство карданных шарниров, промежуточных опор, шлицевых соединений, валов. Устройство и работа карданных шарниров равных угловых скоростей.

Методические указания

Механизм трансмиссии автомобиля, состоящий из одного или нескольких карданных валов и карданных шарниров и предназначенный для передачи крутящего момента внутри трансмиссии между агрегатами, оси валов которых не совпадают и могут изменять свое положение, называют карданной передачей.

Карданные передачи бывают следующих типов:

1. По назначению: для привода механизмов ведущих мостов, которые изменяют свое положение относительно рамы или остова машины во время работы (максимальный угол
между осями карданных валов до 15…20°); для привода механизмов, установленных на раме и имеющих малые относительные перемещения (угол 3…5°); для привода ведущих колес с независимыми подвесками (угол до 20°), ведущих и управляемых колес (угол до 30…40°); для привода дополнительных механизмов: лебедок, насосов, опрокидывающих устройств самосвалов и т. д. (угол до 15…20°).

2. По числу карданных шарниров: одинарные (одношарнирные), двойные (двухшарнирные), многошарнирные.

3. По конструкции: открытые и закрытые.

Карданные шарниры по кинематике бывают неравных угловых скоростей (простыми, асинхронными) и равных угловых скоростей (синхронными). Карданные шарниры равных угловых скоростей по конструкции подразделяются на шариковые с делительными канавками, шариковые с делительным рычагом, кулачковые (дисковые), сдвоенные простые (сочлененные).

К карданным передачам предъявляются требования:

- равномерное вращение приводимого карданной передачей механизма при равномерном вращении ведущего вала.

- высокий КПД.

Следует выяснить, как изучаемые конструкции удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям, в чем преимущества и недостатки каждой конструкции.

Изучение следует начать с рассмотрения конструкций карданных шарниров и принципов их работы. В трансмиссиях автомобилей наибольшее применение нашли карданные шарнирынеравных угловых скоростей. Уяснив принцип работы шарнира неравных угловых скоростей, надо изучить его конструкцию, обратив внимание, какие подшипники установлены между вилками и крестовиной, как осуществляется их смазка, герметизация и выход излишней смазки из полости крестовины.

Изучая карданные шарниры равных угловых скоростей, следует обратить внимание на то, что они удовлетворительно работают при сравнительно больших углах между соединяемыми валами (порядка 30…40°), поэтому их обычно устанавливают в приводе ведущих управляемых колес автомобилей со всеми ведущими колесами. Следует уяснить, что в шариковом карданном шарнире с делительными канавками периферийные шарики при любом угле между соединяемыми валами располагаются в биссекторной плоскости. Удержание шариков в биссекторной плоскости обеспечивается за счет делительных канавок в вилках карданного шарнира. Благодаря такому расположению шариков осуществляется равномерное, без пульсаций вращение ведомого вала при равномерном вращении ведущего вала. Обратите внимание на герметизацию и смазку шарниров, устанавливаемых на многоприводных автомобилях для передачи момента от дифференциала к ведущим колесам переднего управляемого моста.

Рассмотрев конструкции и принципы работы карданных шарниров, следует перейти к изучению карданных передач. Для передачи вращения между механизмами, валы которых  удалены друг от друга, используются обычно карданные передачи с шарнирами неравных угловых скоростей. Надо знать назначение и конструкцию всех составных частей передачи. Выясните, с какой целью применяют многошарнирные карданные передачи, как устроены и к чему крепятся промежуточные опоры таких передач. Уясните назначение шлицевого соединения на карданном валу, как осуществляется его смазка, герметизация и сообщение с атмосферой. Обратите внимание на взаимное расположение карданных шарниров на концах карданного вала и на величины углов между валами карданной передачи и механизмами трансмиссии; выясните, какое влияние оба упомянутые фактора оказывают на равномерность вращения приводимого передачей механизма.

Контрольные вопросы

1. Назначение карданных передач. Классификация карданных передач и карданных шарниров.

2. Устройство и принцип действия карданного шарнира неравных угловых скоростей.

3. Устройство карданного вала.

4. Для какой цели в карданной передаче применяется шлицевое соединение?  Как оно устроено и работает?

5. Устройство промежуточной опоры карданного вала. Чем вызвана необходимость ее установки?

6. Как соединяется карданный вал с карданным шарниром?

7. Как расположены и устроены карданные передачи на двухосных и трехосных автомобилях?

8. Какая ошибка может быть допущена при сборке шлицевого соединения карданной передачи?

9. Почему шарнир получил название неравных угловых скоростей?

10. Устройство и работа карданного шарнира равных угловых скоростей.

Мосты автомобилей

Типы мостов. Ведущий мост: назначение, общее устройство. Балка ведущего моста: назначение, типы, устройство. Главная передача:  назначение, типы. Устройство одинарных и двойных главных передач. Преимущества и недостатки различных главных передач. Дифференциал: назначение, типы. Устройство простого симметричного дифференциала и дифференциала повышенного трения. Устройство межосевого дифференциала. Работа механизма блокировки дифференциала. Полуоси: назначение, типы, устройство. Промежуточный мост: назначение, устройство. Управляемый ведущий мост: назначение, устройство.

Методические указания

Мост — это жесткая балка. Балка может быть сплошной двутаврового сечения или полой, где размещают элементы трансмиссии. Мосты бывают ведущие, управляемые, комбинированные (управляемые и ведущие) и поддерживающие.

Ведущим обычно служит задний мост в двухосном автомобиле и задний и средний мосты в трехосном. Передний неведущий мост называется управляемым, а передний ведущий мост —комбинированным. Задний или средний неведущий мост является поддерживающим.

Ведущий мост автомобиля состоит из главной передачи, дифференциала и привода к ведущим колесам, которые размещены в пустотелой балке.

Балки ведущих мостов автомобилей по конструкции выполняют разрезными и неразрезными. Мосты с разрезными балками бывают при независимой подвеске ведущих колес. Неразрезные балки выполняют разъемными и неразъемными. Следует знать, какие требования предъявляются к балке моста:

- обладать малым весом;

- иметь высокую прочность и жесткость;

- надежно защищать от пыли, грязи и воды находящиеся в ней механизмы;

- иметь небольшие размеры в соответствии с требуемой величиной дорожного просвета.

Главные передачи различают:

а) по числу пар зацепления: одинарные, двойные;

б) по конструкции: шестеренчатые, червячные.

Наибольшее распространение получили шестеренчатые главные передачи, которые по конструкции шестерен могут быть коническими с прямыми и криволинейными зубьями. Разновидностью конической передачи является гипоидная передача, оси шестерен которой не пересекаются, а перекрещиваются.

Двойные шестеренчатые главные передачи состоят из двух пар зацепления: одна пара коническая, другая — цилиндрическая.

Двойные передачи автомобилей могут быть центральными (ЗИЛ-130) и разнесенными (МАЗ-5335).

Запомните требования к главным передачам:

- обеспечение необходимой величины передаточного числа;

- высокий КПД;

- бесшумность работы.

На величину КПД и шумность работы большое влияние оказывает жесткость   конструкции. Одним из способов обеспечения необходимой жесткости   конструкции главной передачи является создание предварительного натяга подшипников, который создается при сборке специальными регулировками (гайки, прокладки). Разберитесь с этими регулировками.   Объясните особенности конструкции гипоидной   передачи и необходимость применения специальной смазки для моста с гипоидной передачей.    Разберитесь   с приспособлением для ограничения осевого перемещения и    деформации ведомой шестерни главной передачи ГАЗ-3307. Разберитесь с преимуществами и недостатками различных главных передач.

Очень важно хорошо понимать назначение   дифференциала в любом месте его установки.

Дифференциалы классифицируются:

а)  по назначению: межколесные, межосевые;

б) по конструкции: шестеренчатые, червячные, кулачковые;

в) по характеру распределения крутящего момента: симметричные,  несимметричные, самоблокирующиеся;

г) по принципу работы: простые и с блокировкой.

Дифференциалы должны удовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать различные числа оборотов ведущих колес при поворотах, на неровных дорогах и т. д.;

- распределять момент, подводимый от двигателя, по отдельным колесам (межколесные дифференциалы) или мостам (межосевые дифференциалы)  в заданном отношении;

- иметь высокий КПД.

Если левое и правое колеса ведущего моста автомобиля находятся в разных по сцеплениюусловиях, то для повышения проходимости следует перераспределять подводимый к колесам момент пропорционально силам сцепления их с опорной поверхностью. Перераспределение достигается за счет внутреннего трения, величина которого зависит от конструкции механизма. Чем больше величина внутреннего трения, тем больше перераспределение моментов по полуосям и выше проходимость автомобиля. Однако высокое внутреннее трение приводит к быстрому износу деталей.

Шестеренчатый дифференциал обладает малым внутренним трением, поэтому при разных по сцеплению условиях работы левого и правого ведущих колес к ним подводятся практически равные по величине моменты и их величина определяется сцеплением колеса, буксующего по скользкой опорной поверхности. Это приводит к тому, что автомобиль останавливается, так как одно ведущее колесо буксует, а к другому колесу подводится малый по величине момент, которого недостаточно для преодоления сопротивления движению. Для повышения проходимости шестеренчатые дифференциалы снабжаются устройствами для повышения внутреннего трения или блокировочными муфтами.

При изучении конструкций полуосей ведущих мостов обратите внимание на форму их наружных и внутренних концов, на способы соединения с шестернями дифференциала и с ведущими колесами, определите типы полуосей, уяснив, как располагаются подшипники ведущих колес у полуразгруженной и полностью разгруженной полуосей.   В случае применения конических роликовых подшипников ведущих колес обратите внимание на их регулировку.

Изучите устройство и привод двух задних ведущих мостов, а также привод на передние ведущие колеса. При изучении переднего ведущего моста обратите внимание на устройство и работу карданного шарнира равных угловых скоростей.

Изучите устройство и работу заднего ведущего моста автомобилей ГАЗ-3110, ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, МАЗ-5335, КамАЗ и переднего моста ГАЗ-66.

Контрольные вопросы

1. Назначение главной передачи. Какие существуют типы главных передач? Область их применения.

2. Устройство и работа гипоидной главной передачи автомобилей ГАЗ-3110, ГАЗ-3307, ВАЗ-2107.

3. Устройство и работа двойной главной передачи автомобиля ЗИЛ-130, КамАЗ.

4. Устройство и работа разнесенной главной передачи автомобиля МАЗ-5335 (устройство и работа главного редуктора и колесной передачи).

5. Назначение, устройство и работа шестеренчатого и кулачкового дифференциалов.

6. Назначение, устройство и работа межосевого дифференциала. Объясните последствия движения с заблокированным дифференциалом по сухой дороге с твердым покрытием.

7. Через какие детали дифференциала и в какой последовательности передается усилие от ведомой шестерни главной передачи на полуоси?

8. Как работает дифференциал при движении автомобиля по прямой и на   повороте?   Недостатки   дифференциала.

9. Классификация полуосей. Как подразделяются полуоси в зависимости от воспринимаемых нагрузок? Ответ поясните схемой различных типов полуосей.

10. Какие типы полуосей устанавливаются на изучаемых автомобилях?

11. Как закрепляется ступица ведущего колеса на изучаемых автомобилях?

12. Устройство и работа переднего ведущего моста автомобиля ГАЗ-66.

13. В чем различие в устройстве переднего ведущего моста автомобиля ГАЗ-66 от заднего ведущего моста?

14. Как устроен задний ведущий мост автомобилей ЗИЛ-130, МАЗ-5335, ГАЗ-3307, ВАЗ-2107? Какие детали и механизмы расположены внутри моста?

15. Объясните устройство и привод задних ведущих мостов трехосного автомобиля ЗИЛ-131, КамАЗ.

Несущая система. Подвеска. Колёса.

Рама

Назначение, типы. Устройство лонжеронных рам. Соединение узлов шасси с рамой. Тягово-сцепное устройство.

Методические указания

При изучении конструкций рам автомобилей необходимо представлять их типы: лонжеронные, Х-образные, центральные (хребтовые), периметральные, комбинированные.

Х-образные и периметральные рамы применялись на легковых автомобилях типа ГАЗ-13, ЗИЛ-117. Они позволяют понизить центр тяжести автомобиля.

Центральные и комбинированные рамы называются еще хребтовыми. При применении хребтовой рамы картер главной передачи, как правило, закрепляют на центральной трубе, при этом появляется возможность применять разрезной ведущий мост с независимой подвеской колес, что позволяет уменьшить вес неподрессорных частей подвески.

При наличии лонжеронной рамы ее поперечины служат опорами для крепления двигателя, радиатора и прочих агрегатов, кроме того, они усиливают раму в местах крепления рессор.

Нужно обратить внимание на то, что при конструировании рам к ним предъявляются следующие требования:

а) лонжероны рамы должны иметь переменное сечение в целях лучшего использования материала и для обеспечения равномерного распределения напряжений по их длине;

б) средняя часть рамы легкового автомобиля должна быть опущена вниз для снижения центра тяжести автомобиля, над балками мостов делаются выгибы;

в) рама должна обладать высокой изгибной жесткостью при приложении как вертикальных, так и продольных нагрузок, а также высокой крутильной жесткостью, что позволит исключить относительные смещения агрегатов при движении автомобиля по неровным дорогам.

У грузовых автомобилей в задней части рамы на специальной поперечине устанавливают тягово-сцепное устройство с амортизирующим элементом. Выясните, из каких деталей он состоит и как крепится к раме автомобиля. Соединение узлов шасси с рамой подробно рассматривается в теме «Подвеска».

Контрольные вопросы

1. Назначение и типы рам автомобилей.

2. Как устроена рама автомобилей ЗИЛ-130, ГАЗ-3307, КамАЗ?

3. Как закрепляются на раме изучаемых грузовых автомобилей двигатель, передний и задний мосты, кузов и кабина, промежуточная опора карданной передачи?

4. Что выполняет роль рамы в безрамной конструкции автомобиля?

5. Назначение тягово-сцепного устройства. Как устроен буксирный прибор с пружинным и резиновым буфером? Как им пользоваться?

Передний управляемый мост

Устройство неразрезных и разрезных передних управляемых мостов. Влияние установки колес управляемых мостов на безопасность движения, износ шин и расход топлива.

Методические указания

Передний управляемый мост предназначен для поддерживания передней части автомобиля, передачи продольных и боковых сил со стороны колес на раму и, наоборот, для восприятия реактивных моментов и осуществления поворота.

Управляемый мост может быть ведущим и не ведущим, разрезным и неразрезным. Неразрезной мост применяется при зависимой подвеске и состоит из балки, поворотных пальцев  (шкворней)  и кулаков  (цапф), рычагов рулевого привода, поперечной тяги и колес. Разрезной мост выполняется при независимой подвеске. Он может быть независимым агрегатом и иметь поперечину, которая при установке на автомобиль жестко соединяется с рамой или кузовом, а функции моста практически выполняет направляющее устройство подвески. В случае отсутствия балки направляющее устройство крепится непосредственно к раме или кузову автомобиля. Существующие типы направляющих устройств подробно рассматриваются в теме «Подвеска».

Передний мост должен обеспечивать:

- легкость управления и необходимую кинематику поворота при всех режимах движения автомобиля;

- высокую долговечность шин;

- устойчивость   (стабилизацию)   управляемых колес.

Выполнение указанных требований во многом определяется правильностью установки управляемых колес, которая характеризуется их развалом в вертикальной плоскости и схождением в горизонтальной, а также наклоном шкворней или стоек в продольной и поперечной плоскостях.

Для облегчения поворота колес и уменьшения нагрузки на внешний подшипник ступицы существует угол развала колес.

Схождение колес обеспечивает их правильное (параллельное) качение при наличии развала, уменьшение износа шин, а, следовательно, повышение их долговечности. Объясняется это тем, что схождение компенсирует разворачивание вращающихся колес, вызванное их наклоном по отношению к вертикальной плоскости (развалом).

Поперечный наклон шкворня способствует повышению устойчивости (стабилизации)    управляемых колес, облегчению управления и снижению нагрузок на детали рулевого управления.

Наклон шкворня в продольной плоскости также обеспечивает стабилизацию колес в среднем положении движущегося автомобиля.

Регулировка углов установки колес осуществляется только для легковых автомобилей. У грузовых автомобилей и автобусов регулируется лишь одно схождение. Но это не означает, что в процессе эксплуатации величины этих углов не изменяются. Деформации балки и других сопрягаемых с ней элементов вызывают изменение углов установки шкворня и колеса. Все это приводит к тому, что плоскость качения колеса начинает не совпадать с продольной осью автомобиля, сопротивление   качению увеличивается,   а это вызывает увеличенный расход топлива и износ шин.

Разберитесь со схемами, объясняющими углы установки колес и шкворней, и умейте самостоятельно   изображать их.

Контрольные вопросы

1. Общее устройство неразрезного переднего управляемого моста (ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, КамАЗ).

2. Общее устройство разрезного переднего управляемого моста (ВАЗ-2107, ВАЗ-2108).

3. Назначение и принцип действия:

- развала колес,

- схождения колес,

- поперечного наклона шкворня,

- продольного наклона шкворня.

Ответы поясните схемами.

4. Почему задние колеса автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-130 не имеют схождения и развала?

Подвеска

Назначение подвески. Типы подвески. Устройство зависимых и независимых подвесок. Задняя подвеска трехосного автомобиля. Рессоры: назначение, типы, устройство. Амортизаторы: назначение, типы, устройство. Стабилизатор поперечной устойчивости: назначение, устройство. Передача подвеской сил и моментов. Влияние подвески на безопасность дорожного движения.

Методические указания

Подвески осуществляют соединение рамы или кузова с мостами (колесами) автомобиля исостоят из упругих элементов, направляющих устройств и амортизаторов, т. е. подвеска представляет собой совокупность элементов, связывающих колеса и раму (или кузов)  автомобиля.

Каждый из этих элементов выполняет свои функции: упругий элемент смягчает удары и воспринимает вес автомобиля, приходящийся на данное колесо; направляющее   устройство передает усилия от колес на раму (кузов); гасящее устройство способствует быстрому гашению колебаний за счет превращения механической энергии колебаний в тепловую энергию с последующим ее рассеиванием.

В некоторых подвесках функции элементов совмещаются. Например, листовые рессоры способны быть одновременно упругим элементом и направляющим устройством, а за счет меж листового трения гасят колебания. Поэтому, чтобы хорошо понять данную тему, разберитесь с усилиями и крутящими моментами, действующими на подвеску.

Подвеска воспринимает следующие усилия и моменты:

- тяговое (толкающее) усилие, возникающее между ведущим колесом и дорогой;

- реактивный момент, возникающий на ведущем мосту как реакция крутящего момента, подведенного к шестерням главной передачи (реактивный момент выворачивает мост в сторону, противоположную направлению вращения колес);

- тормозной момент, который стремится повернуть мост в сторону вращения колес и возникает от инерции массы автомобиля при торможении;

- боковые усилия, возникающие на колесах при поворотах и движении по неровной дороге;

- вес автомобиля.

Упругие элементы бывают:

а) по конструкции; металлическими (листовые рессоры, спиральные пружины, упругие стержни-торсионы), резиновыми, работающими на сжатие, на срез, на кручение, пневматическими (резинокордные баллоны, диафрагменные, телескопические и комбинированные), гидравлическими и комбинированными (гидропневматические, металлические в комбинации с резиновыми и т. п.);

б) по виду упругой характеристики: с линейной и нелинейной характеристикой.

Направляющие устройства по характеру кинематических связей бывают зависимыми, независимыми (индивидуальными). При неразрезной конструкции моста автомобиля применяется зависимая подвеска, при разрезной конструкции - независимая.

Изучая конструкции металлических упругих элементов, обратите внимание на профили их сечений, способы крепления к подрессоренным и неподрессоренным частям, расположение в подвеске, а в конструкциях   листовых   рессор - на способы соединения листов между собой. Выясните, с какой целью устанавливаются дополнительные упругие элементы в подвесках, каковы их особенности и способы крепления на колеблющихся деталях.

Рассматривая конструкции направляющих устройств, обратите внимание на число, расположение и способы соединения между собой рычагов, штанг и балансиров, входящих в конструкции направляющих устройств. Выясните, как соединяются составные части направляющих устройств с подрессоренными и неподрессоренными частями, а также с упругими и гасящими элементами.

При изучении гидравлических амортизаторов уясните, как они крепятся в подвеске, обратите внимание на число и расположение клапанов сжатия и отбоя, а также на конструкцию уплотнений в крышке корпуса.

Разберитесь  в устройстве стабилизаторов поперечной устойчивости, выясните, на  каких отечественных автомобилях они устанавливаются и в какой подвеске (передней или задней) располагаются.

После изучения конструкций подвесок следует рассмотреть их работу. В конструкции рессорной подвески выясните, как компенсируется изменение длины листов при вертикальных колебаниях мостов и рамы. Уясните, как и в какой момент включаются в работу дополнительные упругие элементы (подрессорники, корректирующие пружины, резиновые буфера) при изменении нагрузки на ось.

Рассматривая работу направляющих устройств, уясните, в какой плоскости относительно продольной оси машины перемещается центр колеса при вертикальных колебанияхподрессоренных и неподрессоренных масс, а также, через какие детали направляющего устройства передаются горизонтальные силы и моменты от колес на кузов автомобиля.

Разберитесь в работе гидравлического амортизатора при медленном и быстром перемещении колес (мостов) относительно кузова (рамы) автомобиля. Следует также уяснить работу стабилизатора поперечной устойчивости при кренах кузова.

В изучаемых конструкциях найдите расположение точек смазки и регулировочных устройств и выясните, как осуществляется смазка трущихся поверхностей и регулировки.

Разберитесь с особенностями балансирной подвески промежуточного и заднего мостов трехосного автомобиля.

Контрольные вопросы

1. Назначение подвески автомобиля и ее типы.

2. Устройство и работа зависимой подвески колес.

3. Устройство,  работа  и  преимущества  независимой  подвески передних колес легковых автомобилей.

4. Отличительные особенности однорычажной и двухрычажной независимых подвесок.

5. Типы рессор и способы их крепления к раме и осям.

6. Устройство передней и задней рессор автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, КамАЗ.

7. Особенности устройства подвески среднего и заднего мостов трехосных автомобилей КрАЗ-260, КамАЗ.

8. Назначение, устройство  и  работа  гидравлического амортизатора двойного действия.

9. Назначение и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости.

10. Как влияет подвеска на безопасность дорожного движения?

Колеса и шины

Назначение колес. Типы колес. Устройство колес с глубоким и плоским ободом. Способы крепления шины на ободе колеса. Крепление колес на ступицах, полуосях.

Назначение шин. Типы шин. Устройство камерных и бескамерных шин. Понятие о диагональных и радиальных шинах. Маркировка шин. Нормы давления воздуха в шинах. Влияние конструкции и состояния шин на безопасность движения.

Методические указания

При изучении этой темы в первую очередь следует запомнить определения:

1. Колесо - вращающийся элемент автомобиля, передающий крутящий момент и воспринимающий нагрузку от массы автомобиля.   Колесо расположено между шиной и ступицей. Обычно колесо состоит из двух основных частей - обода и диска.

2. Обод - часть колеса, на которую монтируется и опирается шина.

3. Диск колеса - часть колеса, являющаяся соединительным элементом между ступицей и ободом.

4. Одинарное колесо - колесо, установленное на ступице и несущее одну шину.

5. Сдвоенное колесо - колесо, состоящее из двух одинарных колес, установленных на одной ступице.

Колеса для автомобилей классифицируются по их принадлежности к тому или иному типу автомобиля, по конструкции и типу устанавливаемых на них шин:

1. Колеса для легковых автомобилей, автобусов особо малой вместимости, прицепов и грузовых автомобилей с полезной нагрузкой до 1,5 т, имеющие неразборные глубокие ободья с коническими полками, предназначенные для камерных или бескамерных шин постоянного давления.

2. Колеса дисковые и бездисковые для грузовых автомобилей, автобусов, автомобильных прицепов, полуприцепов и троллейбусов, имеющие разборные ободья с коническими полками, предназначенные для камерных автомобильных шин.

3. Колеса дисковые и бездисковые для грузовых автомобилей, работающих в условиях бездорожья и на мягких грунтах, имеющие разборные ободья с распорными кольцами или с тороидальными полками без распорных колец, предназначенные для шин с регулируемымдавлением воздуха.

При изучении устройства шины обратите внимание на конструкцию протектора, брекера (подушечного слоя), каркаса, боковин, бортов с усилителями.

Основой шины является каркас, который ограничивает объем накачанной камеры и передает реакции, действующие со стороны дороги на обод колеса. Каркас состоит из нескольких слоев прорезиненной ткани (корда), наложенных друг на друга, и расположенных между ними прослоек резины.

У шин легковых автомобилей число слоев корда в каркасе равно 4 и 6, а у грузовых 6 - 10 и более (всегда четное).

Нити корда изготовляются из хлопка, вискозы, полиамидных волокон  (капрон, перлон, нейлон), стальной проволоки толщиной 0,15 мм. Шины, имеющие вискозный или нейлоновый корд, более долговечны (их пробег выше на 60…70%), они более прочны по сравнению с шинами, имеющими хлопчатобумажный корд.

Применение стального корда в шинах стало возможным лишь в результате разработки технологии, обеспечивающей надежное соединение проволоки с резиной. Для этой цели проволока предварительно подвергается оцинкованию или латунированию.

Высокая прочность металлокорда позволяет выполнить шины с малослойным каркасом   (2…4 слоя).

Взаимодействие шины с дорогой осуществляется с помощью протектора, который изготовляется из прочной, твердой, хорошо сопротивляющейся износу резины. Рисунок протектора выбирается в зависимости от качества дорожного покрытия.

Брекер состоит из разреженного корда, обложенного слоем резины, и служит для смягчения ударных нагрузок и более равномерной передачи усилий, действующих на колесо, на поверхность каркаса. Во время работы шины брекер сильно нагревается, поэтому его изготавливают из термостойкого корда (вискозного или полиамидного).

Боковины, изготовляемые из резины, предохраняют боковые стенки каркаса от влаги и механических    повреждений.

Борта - жесткие части покрышки, служащие для крепления ее на ободе колеса. Они образуются из крыльев, обернутых концами слоев корда. Для придания бортам достаточной механической прочности в крыльях заключены стальные проволочные кольца.

В настоящее время широкое распространение получают шины типа Р с принципиально новой конструкцией каркаса и брекера. У этих шин каркас имеет меридиональное расположение нитей корда (в то время как у обычных шин нити корда располагаются под углом 52°) и окружное направление нитей брекера. Восприятие радиальных сил, действующих на колесо, осуществляется каркасом, а тангенциальных - жестким поясом брекера.

При изучении типа шин обратите внимание на то, что они классифицируются по следующим признакам:

а) по назначению: шины легкового автомобиля, шины дорожных грузовых автомобилей и автобусов; шины автомобилей повышенной проходимости;

б) по соотношению размеров профиля шины: обычного (тороидного) профиля Н/В = 1,0, низкопрофильные Н/В = 0,4…0,9, арочные Н/В = 0,3…0,4, пневмокатки Н/В = 0,2…0,35;

в) по виду рисунка протектора: шины с дорожным рисунком, состоящим из продольных зигзагообразных ребер и канавок, шины с универсальным рисунком для дорог смешанного типа, состоящим из шашек различной формы с боковымигрунтозацепами; шины повышенной проходимости для бездорожья, имеющие рисунок, состоящий из крупных расчлененных грунтозацепов;

г) по способу   герметизации:    камерные   и бескамерные.

Изучите конструкцию   бескамерной шины,   ее преимущества и недостатки по сравнению с камерной.

Разберитесь с маркировкой шин. Выясните последствия работы шин с пониженным и с повышенным против нормы давлением.

Контрольные вопросы

1. Как устроено автомобильное колесо с плоским и глубоким ободом?2. Как осуществляется крепление шины на ободе колеса?

3. Как осуществляется крепление одинарных и сдвоенных колес на ступице?

4. Как устроены камерная и бескамерная шины?

5. Преимущества и недостатки бескамерной шины.

6. Устройство шин типа Р и обычных шин.

7. Влияние нарушения норм давления воздуха в шинах на использование ресурса ходимости.

8. Какие надписи имеются на шине и что они означают?

Кузова и кабины

Назначение кузова. Типы кузовов легковых автомобилей и автобусов. Устройство несущего кузова легкового автомобиля и автобуса.

Устройство кабины и платформы грузового автомобиля. Уплотнения кузова и кабины, защита от коррозии. Устройство сидений.

Способы крепления запасного колеса. Устройство дверных механизмов: замков дверей и багажника, стеклоподъемников, стеклоочистителей, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков. Вентиляция и отопление кузова и кабины.

Оперение: капот, облицовка радиатора, крылья, подножки, защита от коррозии.

Методические указания

В этой теме основным вопросом является устройство кузова легкового автомобиля и автобуса. Современные кузова представляют собой пространственные конструкции, выполненные из отдельных элементов. Для технологичности при сборке этих элементов широко применяется сварка. В сборе получается единый кузов, но следует знать составляющие элементы этого единого целого.

В литературе приводятся общие сведения о кузовах легковых автомобилей разных типов, но нет поэлементного разбора хотя бы одного из них. Поэтому для более подробного ознакомления с конструкциями кузовов рекомендуется ознакомиться с содержанием каталогов для различных автомобилей (в соответствующих разделах).

Выясните, какие бывают типы кузова легковых автомобилей, и дайте характеристику кузова седан, лимузин, фаэтон, кабриолет, пикап, универсал; как различают кузова легковых автомобилей по конструкции.

Современные автобусы большей частью имеют цельнометаллические каркасные кузова вагонного типа, которые позволяют наиболее рационально использовать площадь салона для размещения пассажиров. Изучите устройство цельнометаллического каркасного кузова вагонного типа и его арматуру (завесы, замки дверей кузова и крышки багажника, стеклоподъемники, стеклоочистители, стеклоомыватели, зеркала и т. д.).

Выясните, как устроены сидения и спинки, способы их крепления и расположения в автобусах, как устроена и работает вентиляция салона.

У стандартных грузовых автомобилей впереди на раме закрепляется отдельная цельнометаллическая двухдверная двух- или трехместная кабина. За кабиной располагается платформа с бортами. Ознакомьтесь с этими конструкциями.

Выясните, как и при помощи каких материалов происходит уплотнение кузова и кабины, как устроены сидения водителя и пассажиров. Изучите способы крепления запасного колеса.

Пользуясь указанной литературой, изучите устройство и работу дверных механизмов, замков дверей и багажника, стеклоподъемников, стеклоочистителей и зеркал, их влияние на безопасность движения.

Контрольные вопросы

1. Назначение кузова и кабины.

2. Типы кузовов современных легковых автомобилей.

3. Приведите краткую техническую характеристику кузовов: седан, лимузин, фаэтон, кабриолет, универсал, пикап.

4. Объясните устройство бескаркасного несущего кузова легкового автомобиля ГАЗ-3110«Волга», его преимущества и недостатки по сравнению с обычным кузовом и рамой.

5. Типы кузовов автобусов. Объясните особенности устройства цельнометаллического каркасного кузова вагонного типа.

6. Как устроены кабина и кузов автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, КамАЗ?

7. Как и чем производится уплотнение кузова и кабины?

8. Устройство сидений водителя и пассажиров. Способы их крепления.

9. Способы крепления запасного колеса у различных автомобилей.

10. Устройство и работа вентиляции салона  автобуса.

11. Устройство дверных механизмов, замков дверей и багажника, стеклоподъемников и стеклоочистителей.

12. Устройство зеркал, их влияние на безопасность движения.

13. Устройство и работа отопления и вентиляции кабины грузовых автомобилей ГАЗ-3307, ЗИЛ-130, МАЗ-5335, КамАЗ.

Системы управления.

Назначение рулевого управления. Основные части рулевого управления. Схема поворота автомобиля. Назначение рулевой трапеции.

Рулевой механизм: назначение, типы, устройство и работа.

Рулевой привод: назначение, типы, устройство, работа. Понятие о люфтах рулевых тяг и люфте рулевого колеса.

Усилители рулевого привода: назначение, типы, устройство, работа.

Конструктивные и технологические мероприятия, обеспечивающие повышение надежности, долговечности и упрощение обслуживания рулевого управления

Влияние состояния рулевого управления на безопасность движения.

Методические указания

Рулевое управление служит для изменения направления движения автомобиля путем поворота его управляемых колес.

Совокупность механизмов, служащих для поворота управляемых колес, называется рулевым управлением.

В рулевое управление входят: рулевой механизм, рулевой привод, усилитель рулевого привода (в большинстве - гидроусилитель).

Условно можно представить это так: рулевое управление = рулевой механизм + рулевой привод + усилитель.

Каждый из названных механизмов имеет свое назначение.

Рулевой механизм уменьшает усилие, затрачиваемое водителем при повороте автомобиля. Для этого рулевой механизм делают в виде замедляющей передачи (редуктора) с передаточным числом i = 12…25. Конструкции рулевых механизмов отличаются большим разнообразием и должны удовлетворять многим требованиям, в том числе: высокий КПД и минимальное число точек регулировки при обязательной возможности регулировки зазора в зацеплении рулевой пары.

Под рулевым приводом понимается система тяг и рычагов, осуществляющая передачи необходимых для поворота управляемых колес усилий от рулевого механизма и усилителя и обеспечивающая правильную кинематику движения автомобиля на повороте. В зависимости от типа подвески рулевые приводы имеют различные конструкции. Ответственным узлом привода являются шарниры, люфты в которых недопустимы. Разберитесь с конструкцией устройств, обеспечивающих компенсацию износов трущихся поверхностей шарнирных соединений.

Усилитель рулевого привода устанавливается с целью облегчения труда водителя, а также повышения безопасности движения.

В общем случае усилитель включает:

- источник энергии (насос);

- распределительное устройство, которое регулирует подачу энергии (жидкости под давлением) к исполнительному механизму;

- исполнительный механизм, выполняемый в виде силового цилиндра.На разных автомобилях, имеющих усилитель рулевого привода, составляющие его элементы могут устанавливаться в разных местах и в различных комбинациях. Например, на автомобиле ГАЗ-66 насос, распределительное устройство и силовой цилиндр выполнены отдельно, а на ЗИЛ-130 насос отдельно, а распределительное устройство и силовой цилиндр скомпонованы в одном агрегате, где расположен еще и рулевой механизм. Функции же всех этих элементов не меняются в зависимости от их компоновки, и поэтому их не следует путать.

Изучая взаимодействие элементов усилителя, разберитесь с моментом включения усилителя в работу и проследите путь жидкости от насоса до бачка при различных положениях распределительного устройства. Путь жидкости в усилителе должен всегда замыкаться от насоса до бачка.

Изучение рулевых управлений начните с автомобиля ГАЗ-3307, потом ВАЗ-2108 и ЗИЛ-130, КамАЗ. Остальные рулевые управления изучаемых автомобилей будут восприниматься быстрее и как бы в непрерывном сравнении с названными.

Контрольные вопросы

1. Назначение рулевого управления. Какие применяются типы рулевых механизмов?

2. Для чего необходим центр поворота автомобиля и где он находится? Выполните схему поворота двухосного автомобиля.

3. Назначение рулевой трапеции. Из каких деталей она состоит при зависимой подвеске передних колес и при независимой подвеске передних колес? Ответ поясните   схемами.

4. Назначение рулевого механизма, типы механизмов изуч.аемых автомобилей, их устройство и принцип действия.

5. Что называется передаточным числом рулевого механизма?

6. Назначение рулевого привода. Какие детали в него входят при зависимой подвеске передних колес? Их устройство и взаимодействие.

7. Понятие о люфте рулевого колеса, чем он вызван, как его измерить и отрегулировать?

8. Устройство и принцип действия рулевого управления автомобилей ГАЗ-3307, МАЗ-5335 (без гидроусилителя).

9. Назначение, устройство и принцип действия гидравлического усилителя рулевого привода автомобиля ЗИЛ-130.

10. Каковы конструктивные и технологические мероприятия, обеспечивающие повышение надежности, долговечности и упрощение обслуживания рулевого управления?

11. Влияние технического состояния рулевого управления на безопасность движения.

Тормозные системы. Перспективы развития конструкции автомобилей.

Назначение тормозной системы. Основные части тормозной системы. Тормозные механизмы: назначение, типы. Устройство и работа колесных и трансмиссионных тормозных механизмов.

Тормозные приводы: назначение, типы приводов. Устройство и работа механического, гидравлического и пневматического приводов тормозных механизмов.

Усилители тормозных приводов: назначение усилителей, типы. Устройство и работа усилителей тормозного привода. Свободный ход педали в тормозном приводе. Конструктивные и технологические мероприятия, обеспечивающие повышение надежности, долговечности и упрощение обслуживания тормозной системы.

Влияние состояния тормозной системы на безопасность движения.

Методические указания

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к тормозным системам автотранспортных средств, тормозные системы включают следующие элементы:

- рабочую или основную тормозную систему, обычно приводимую в действие от педали и широко используемую на всех режимах движения;

- стояночную тормозную систему, удерживающую автомобиль на месте при стоянке;

- запасную или резервную тормозную систему, обеспечивающую эффективное (не менее 30% от эффективности основного тормоза) торможение при выходе из строя основной системы;

- вспомогательную тормозную систему (тормоз-замедлитель), предназначенную длядлительного торможения автомобиля на затяжных спусках.

Обязательными для всех моделей автомобилей являются основной и стояночный тормоза.

Тормозная система автомобиля состоит из тормозных механизмов и тормозного привода, обеспечивающего их срабатывание в нужный момент с требуемой эффективностью.

Тормозные механизмы различают:

а) по месту расположения: колесные, трансмиссионные;

б) по конструкции: барабанные колодочные, дисковые.

Преимущественное распространение на автомобилях имеют барабанные колодочные тормозные механизмы. На легковых автомобилях в последнее время все больше используются дисковые тормозные механизмы.

Принципиальные схемы барабанных тормозов по расположению опор колодок отличаются большим разнообразием. Тормоза с внутренними колодками по способу прижатия колодок к барабану могут быть разделены на следующие типы:

1. Тормозной механизм с активной и пассивной колодками, установленными на двух жестких опорных пальцах или на одном, общем для обеих колодок пальце. Активная колодка дополнительно прижимается к тормозному барабану силой трения и работает как заклиниваемая. Пассивная колодка силой трения отжимается  (ЗИЛ-130, задний тормоз ГАЗ-3110).

2. Тормоз с двумя активными колодками, установленными на разнесенных опорных пальцах (передний тормоз ГАЗ-24, УАЗ-31512).

3. Тормоз с колодками плавающего тина, т. е. не имеющими жесткой связи с опорной поверхностью (задний тормоз ВАЗ-2107).

4. Тормоз с серводействием, когда нижние концы колодок шарнирно связаны друг с другом через промежуточный рычаг (стояночный тормоз МАЗ-5335).

На некоторых автомобилях (например, КамАЗ, «Икарус») устанавливаются вспомогательные тормоза-замедлители, которые предназначены для плавного снижения скорости автомобиля или для предотвращения разгона при движении под уклон. Тормоза-замедлители могут быть гидравлическими, электрическими, компрессионными  (с устройством для изменения фаз газораспределения двигателя, с заслонкой для увеличения противодавления в системе выпуска двигателя). Использование тормозов-замедлителей уменьшает нагруженность основных рабочих тормозов, повышает их надежность и долговечность.

Привод к тормозным механизмам может быть механический, гидравлический, пневматический, комбинированный. Механический привод представляет собой систему рычагов и тяг; он обычно применяется для включения стояночного тормоза автомобилей.

Гидравлический привод распространен на легковых и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности. Это один из лучших видов приводов, отличающийся малым временем срабатывания, нетребовательностью к обслуживанию, высокой чувствительностью. Пневматический привод, использующий энергию сжатого воздуха, применяется в тормозных системах тяжелых автомобилей и автобусов. Привод этого типа позволяет получать практически любые значения тормозных моментов, но у него относительно большое время срабатывания, хуже чувствительность. В комбинированных приводах (гидроваккуумном, пневмогидравлическом и др.) конструкторы сочетают достоинства разных типов тормозных приводов, расширяя в конечном итоге их возможности.

Пневматические и комбинированные тормозные приводы значительно сложнее по устройству, чем механические и гидравлические. Пневматический привод тормозов одиночного автомобиля включает компрессор, ресиверы, регулятор и ограничитель давления, тормозной кран, тормозные камеры (или цилиндры), контрольные приборы, соединительные трубопроводы и др.

При изучении пневматических приводов следует уяснить назначение, устройство и работу всех основных элементов схемы ЗИЛ-130. Особое внимание следует обратить на устройство и работу тормозных кранов и клапанов управления тормозами прицепов. Разберитесь в том, как обеспечивается соответствие между силой нажатия на педаль тормоза и развиваемым тормозными механизмами моментом (следящее действие).

Разберитесь с устройством и принципом работы тормозного пневмопривода автомобилейсемейства КамАЗ. Уясните назначение и работу каждого элемента. Рассмотрите деление привода на отдельные контуры.

Широко используемыми типами комбинированных тормозных приводов являются гидровакуумный (автомобили ГАЗ-3110, ГАЗ-3307 и др.) и пневмогидравлический (автомобили «Урал»-4320, ЗИЛ-5301 «Бычок»).

Одним из основных элементов гидровакуумного привода является гидровакуумный усилитель, устройство, работу и следящее действие которого необходимо изучать с особой тщательностью. Пневмогидравлический привод, сохраняя достоинства пневматического в смысле обеспечения любых тормозных моментов, позволяет в значительной степени избавиться от такого недостатка, как относительно большое время срабатывания. Разберитесь, за счет чего это получается.

Запасная тормозная система приводится в действие той же педалью, что и основная (рабочая) система, либо может быть объединена со стояночной тормозной системой. Поэтому наиболее распространены в практике запасные тормозные системы, являющиеся частью основной. В случае выхода из строя какой-то ветви основной тормозной системы оставшаяся ее часть продолжает выполнять свои функции, обеспечивая сохранение эффективности на 30…70% (в зависимости от конструкции привода). Это достигается применением двухпоршневых главных тормозных цилиндров тандемного типа (например, автомобиль ВАЗ-2107) или специальных тормозных кранов (КамАЗ), обеспечивающих раздельный привод на тормоза передних и задних колес. Могут также использоваться специальные разделители (ГАЗ-24) или защитные клапаны (КамАЗ), которые в случае обрыва трубопровода одного из контуров тормозного привода обеспечивают изоляцию поврежденного контура, сохраняя работоспособность  оставшейся  части   привода.

При изучении пневматического привода тормозов автомобиля КамАЗ выясните устройство и работу двойного и тройного защитных клапанов, двухсекционного тормозного крана, ускорительного клапана, тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором, а также их взаимодействие.

Контрольные вопросы

1. Назначение тормозной системы. Требования, предъявляемые к ней.

2. Типы тормозных механизмов изучаемых автомобилей. Схема барабанно-колодочного тормозного механизма с одним и двумя гидроцилиндрами. Силы, действующие на колодки.

3. Классификация тормозных приводов и требования, предъявляемые к ним.

4. Общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом тормозов и принцип ее действия.

5. Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом тормозов и принцип ее действия.

6. Устройство и работа тормозных механизмов колес. Как закрепляется опорный тормозной диск на картере моста и на поворотной цапфе?

7. Как подвешены колодки к опорному диску в легковых и грузовых автомобилях? Как крепится тормозной барабан к ступице?

8. Устройство, работа и возможные регулировки тормозной системы автомобиля ГАЗ-3110 и ВАЗ.

9. Назначение, устройство и возможные регулировки тормозной системы автомобилей ГАЗ-3307.

10. Устройство и работа главного тормозного цилиндра гидравлического привода тормозов. Назначение перепускного и компенсационного отверстий главного тормозного цилиндра.

11. Устройство и работа    рабочего колесного    тормозного цилиндра.

12. Выполните схему и покажите на ней последовательно взаимодействие всех деталей гидравлического привода тормозов и путь жидкости в главном тормозном цилиндре при нажатии и опускании педали тормоза.

13. Общее устройство и принцип действия гидровакуумного усилителя тормозов автомобилей ГАЗ-3307.

14. Устройство вакуумной камеры гидровакуумного усилителя.

15. Устройство вспомогательного гидравлического цилиндра гидровакуумного усилителя.

16. Устройство клапана управления гидровакуумного усилителя.

17. Объясните работу гидровакуумного усилителя, когда тормозная педаль не нажата, и при нажатии на педаль.

18. Как обеспечивается «следящее действие» гидровакуумного усилителя?

19. Устройство и работа разделителя тормозов автомобиля ГАЗ-24.

20. Назначение, устройство и работа моторного вспомогательного тормоза автомобиля КамАЗ-5320.

21. Устройство и работа ручных трансмиссионных колодочных тормозов барабанного типа (ГАЗ-3307, ЗИЛ-130) и их конструктивные особенности.

22. Устройство и работа ручного тормоза автомобилей ГАЗ-3110 и ВАЗ-2107.

23. Из каких приборов состоит пневматический привод тормозных механизмов колес автомобиля ЗИЛ-130? Их назначение и расположение на автомобиле.

24. Как устроены и работают одинарный и двойной тормозные краны автомобиля ЗИЛ-130?

25. Как устроена и работает тормозная камера автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-5320?

26. Устройство и работа компрессора.

27. Устройство и работа:

- разгрузочного устройства компрессора;

- регулятора давления,

- предохранительного клапана,

- разобщительного крана и соединительной головки.

28. Устройство и работа колесного тормозного механизма автомобилей ЗИЛ-130.

29. Устройство и принцип действия тормозной системы автомобиля ЗИЛ-130.

30. Устройство и принцип следящего механизма тормозного крана ЗИЛ-130.

31. Объясните устройство и работу приспособления, автоматически поддерживающего на автомобиле ВАЗ-2106 нормальный зазор между барабаном и колодками независимо от их износа.

32. Влияние технического состояния тормозной системы на безопасность движения.

33. Назначение, устройство и принцип действия тормозных камер типа 24/20 с пружиннымиэнергоаккумуляторами автомобиля КамАЗ.

34. Назначение, общее устройство и принцип действия стояночной запасной и вспомогательной тормозных систем автомобиля КамАЗ.

35. Назначение, общее устройство и принцип действия устройства пневматического и механического растормаживания автомобиля КамАЗ.

36. Принцип действия  двойного защитного клапана.

37.Перечислите автомобили для междугородных перевозок.

38.Расскажите об автомобилях будущего.

Задания для контрольной работы

Вариант 1

1.Опишите типы тормозов.

2.Опишите устройство и работу сцепления автомобиля ГАЗ-3307.

3.Опишите назначение и принцип работы ступенчатой коробки передач.

4. Объясните работу гидровакуумного усилителя, когда тормозная педаль не нажата, и при нажатии на педаль.

Вариант 2

1.Опишите агрегаты,  входящие в механическую трансмиссию с одним ведущим мостом.

2.Опишите  устройство и принцип действия двухдискового сцепления автомобилей  КамАЗ.

3. Опишитеустройство и работу раздаточной коробки ГАЗ-66.

4.Охарактеризуйте классификацию карданных передач и карданных шарниров.

.

Вариант 3

1.Опишите  агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с двумя ведущими мостами.

2. Опишитеустройство и работу сцепления автомобиляЗИЛ-431410.

3. Опишите  устройство и работу пятиступенчатой коробки передач автомобиля КамАЗ.

4.Расскажите, как расположены и устроены карданные передачи на двухосных и трехосных автомобилях.

Вариант 4

1.Опишите  агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с двумя ведущими мостами.

2.Опишите устройство и принцип действия двухдискового сцепления автомобиля МАЗ-5335.

3.Опишите устройство и работу синхронизатора коробки передач автомобиля ГАЗ-3307.

4.Опишите устройство и работу карданного шарнира равных угловых скоростей.

Вариант 5

1.Опишите  агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с двумя ведущими мостами.

2. Опишите устройство и работу делителя передач КамАЗ.

3.Опишите назначение и принцип работы ступенчатой коробки передач.

4.Охарактеризуйте классификацию полуосей. Как подразделяются полуоси в зависимости от воспринимаемых нагрузок?   Поясните ответ схемой различных типов полуосей.

Вариант 6

1.Опишите  устройство и работу механических приводов сцепления автомобиля ЗИЛ-431410.

2. Расскажите о назначение главной передачи,типах главных передач и  области их применения.

3.Опишите агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами.

4.Опишите устройство и принцип действия карданного шарнира неравных угловых скоростей.

Вариант 7

1.Опишите  устройство и работу механических приводов сцепления автомобиля ВАЗ-2108.

2. Опишите  устройство и работу пятиступенчатой коробки передач автомобиляВАЗ-2108.

3.Опишите агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами.

4.Охарактеризуйте классификацию карданных передач и карданных шарниров.

Вариант 8

1.Опишите  устройство и работу гидравлического привода выключения сцепления автомобиля ГАЗ-3110.

2.Опишите устройство и работу карданного шарнира равных угловых скоростей.

3.Опишите агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами.

4.Выполните схему и покажите на ней последовательно взаимодействие всех деталей гидравлического привода тормозов и путь жидкости в главном тормозном цилиндре при нажатии и опускании педали тормоза.

Вариант 9

1.Опишите  устройство и работу гидравлического привода выключения сцепления автомобиля ГАЗ-66.

2.Опишите устройство и работу синхронизатора коробки передач автомобиля ГАЗ-3307.

3.Опишите агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами.

4.Расскажите о назначение главной передачи,типах главных передач и  области их применения.

Вариант 10

1.Опишите  устройство и работу гидравлического привода выключения сцепления автомобиля ВАЗ-2101…07.

2.Опишите назначение и принцип работы ступенчатой коробки передач.

3.Опишите агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами.

4.Опишите устройство и работу карданного шарнира равных угловых скоростей.

Вариант 11

1.Опишите устройство и работу пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля МАЗ-5335.

2.Опишите устройство и работу делителя передач КамАЗ.

3.Опишите агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами.

4.Расскажите, как расположены и устроены карданные передачи на двухосных и трехосных автомобилях.

Вариант 12

1.Опишите  устройство и работу гидравлического привода выключения сцепления автомобиля ГАЗ-3110, ГАЗ-66, ВАЗ-2101…07.

2. Опишите  устройство и работу механизма управления коробкой передач автомобиля ГАЗ-3307.

3.Опишите агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами.

4.Охарактеризуйте классификацию карданных передач и карданных шарниров.

Вариант 13

1.Опишите  устройство и работу механических приводов сцепления автомобиля ВАЗ-2108.

2. Опишите устройство и работу четырехступенчатой коробки передач автомобиля  ГАЗ-3307.

3.Опишите  устройство и работу пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля МАЗ-5335.

4.Охарактеризуйте классификацию полуосей. Как подразделяются полуоси в зависимости от воспринимаемых нагрузок?   Поясните ответ схемой различных типов полуосей.

Вариант 14

1.Опишите устройство и работу пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля КамАЗ.

2. Опишите  устройство и работу механизма управления коробкой передач автомобиля ГАЗ-3307.

3.Опишите устройство и принцип действия карданного шарнира неравных угловых скоростей.

4.Опишите устройство и работу гипоидной главной передачи автомобилей  ВАЗ-2107.

Вариант 15

1.Опишите устройство и работу пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля КамАЗ.

2.Опишите устройство и работу синхронизатора коробки передач автомобиля ГАЗ-3307.

3.Опишите устройство и работу разнесенной главной передачи автомобиля МАЗ-5335 (устройство и работа главного редуктора и колесной передачи).

4.Объясните назначение тягово-сцепного устройства,  устройство буксирного приборас пружинным и резиновым буфером.

Вариант 16

1.Опишите назначение и принцип работы ступенчатой коробки передач.

2. Охарактеризуйте классификацию карданных передач и карданных шарниров.

3. Расскажите об автомобилях будущего.

4.Объясните устройство и привод задних ведущих мостов трехосного автомобиля ЗИЛ-131, КамАЗ.

Вариант 17

1.Опишите устройство и работу пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля КамАЗ.

2. Опишите  устройство и работу пятиступенчатой коробки передач автомобиля  МАЗ-5335.

3.Опишите устройство и работу карданного шарнира равных угловых скоростей.

4.Охарактеризуйте классификацию полуосей. Как подразделяются полуоси в зависимости от воспринимаемых нагрузок?   Поясните ответ схемой различных типов полуосей.

Вариант 18

1.Опишите устройство и работу синхронизатора коробки передач автомобиля ГАЗ-3307.

2.Опишите устройство и принцип действия карданного шарнира неравных угловых скоростей.

3.Объясните влияние технического состояния рулевого управления на безопасность движения.

4.Объясните устройство и привод задних ведущих мостов трехосного автомобиля  КамАЗ.

Вариант 19

1.Опишите устройство и работу пневматического усилителя привода выключения сцепления автомобиля КамАЗ.

2. Опишите устройство и работу четырехступенчатой коробки передач автомобиля ГАЗ-3110.

3.Расскажите, как расположены и устроены карданные передачи на двухосных и трехосных автомобилях.

4. Опишите устройство и работу разнесенной главной передачи автомобиля МАЗ-5335 (устройство и работа главного редуктора и колесной передачи).

Вариант 20

1.Опишите назначение и принцип работы ступенчатой коробки передач.

2.Охарактеризуйте классификацию карданных передач и карданных шарниров.

3.Расскажите о назначение главной передачи,типах главных передач и  области их применения.

4.Объясните назначение тягово-сцепного устройства,  устройство буксирного приборас пружинным и резиновым буфером.

Вариант 21

1.Расскажите о назначение главной передачи,типах главных передач и  области их применения.

2.Объясните назначение и принцип действия: развала колес, схождения колес, поперечного наклона шкворня, продольного наклона шкворня,поясните схемами.

3.Выполните схему и покажите на ней последовательно взаимодействие всех деталей гидравлического привода тормозов и путь жидкости в главном тормозном цилиндре при нажатии и опускании педали тормоза.

4. Объясните работу гидровакуумного усилителя, когда тормозная педаль не нажата, и при нажатии на педаль.

Вариант 22

1.Расскажите о назначение главной передачи,типах главных передач и  области их применения.

2.Объясните влияние технического состояния рулевого управления на безопасность движения.

3. Объясните устройство и принцип действия рулевого управления автомобилей  МАЗ-5335 (без гидроусилителя).

4.Объясните устройство и работу отопления и вентиляции кабины грузового автомобиля   КамАЗ.

Вариант 23

1.Расскажите о назначение главной передачи,типах главных передач и  области их применения.

2. Объясните работу гидровакуумного усилителя, когда тормозная педаль не нажата, и при нажатии на педаль.

3.Расскажите об автомобилях будущего.

4.Объясните влияние технического состояния рулевого управления на безопасность движения.

Вариант 24

1.Расскажите о назначение главной передачи,типах главных передач и  области их применения.

2.Выполните схему и покажите на ней последовательно взаимодействие всех деталей гидравлического привода тормозов и путь жидкости в главном тормозном цилиндре при нажатии и опускании педали тормоза.

3.Объясните назначение и принцип действия: развала колес, схождения колес, поперечного наклона шкворня, продольного наклона шкворня,поясните схемами.

4.Объясните устройство и привод задних ведущих мостов трехосного автомобиля ЗИЛ-131.

Вариант 25

1.Расскажите о назначение главной передачи,типах главных передач и  области их применения.

2.Объясните назначение тягово-сцепного устройства,  устройство буксирного приборас пружинным и резиновым буфером.

3.Опишите  устройство и работу пятиступенчатой коробки передач автомобиля  ВАЗ-2108.

4.Опишите агрегаты, входящие в механическую трансмиссию с тремя ведущими мостами.

Вопросы для  зачёта

Билет №1
1.    Устройство трансмиссии

2.    Назначение, устройство коробки передач.


Билет №2
1.   Назначение и общее устройство задней подвески.
2.    Общее устройство сцепления.

Билет №3
1.   Назначение и устройство раздаточной коробки и карданной передачи.
2.   Устройство двухступенчатого ведущего моста.


Билет №4
1.    Назначение, устройство рулевого управления.
2.    Устройство стояночного тормоза барабанного типа.


Билет №5
1.   Назначение, устройство тормозной системы.
2.   Устройство переднего управляемого моста.


Билет №6
1.   Устройство ходовой части автомобиля зил.
2.   Назначение и устройство рулевого механизма с гидроусилителем.


Билет №7
1.   Устройство колеса и шины.
2.    Назначение, устройство дифференциала.

Билет №8
1.   Устройство одноступенчатого ведущего моста.
2.    Устройство двухдискового сцепления.    

Билет №9
1.   Назначение, устройство тормозной системы.
2.   Назначение и устройство рулевого механизма с гидроусилителем.



Билет №10
1.    Устройство и назначение синхронизатора автомобиля ГАЗ
2.     Устройство переднего управляемого моста

Билет №11
1.   Устройство стояночного тормоза барабанного типа.
2.   Устройство четырехступенчатой коробки передач

Билет №12
1.   Назначение кузова.
2.   Назначение, устройство дифференциала.

Билет №13
1.    Устройство переднего управляемого моста.
2.    Назначение и устройство тормозной системы с гидроприводом.


Билет №14
1.   Назначение и устройство тормозной системы с пневмоприводом.
2.   Устройство переднего ведущего моста.

Билет №15
1.    Устройство ходовой части автомобиля зил.
2.   Назначение, устройство дифференциала.

Билет №16
1.    Устройство стояночного тормоза барабанного типа.
2.   Назначение и устройство рулевого механизма с гидроусилителем.

Билет №17
1.  Назначение и устройство раздаточной коробки и карданной передачи.
2.   Устройство переднего управляемого моста.

Билет №18
1. Назначение, устройство тормозной системы.  
2.  Назначение, устройство дифференциала.

Билет №19
1.    Назначение, устройство тормозной системы.
2.    Устройство переднего управляемого моста.

Билет №20
1. Устройство и назначение синхронизатора автомобиля ГАЗ.
2.  Назначение и устройство тормозной системы с гидроприводом.

Билет №21
1.   Устройство кабины и платформы грузового автомобиля.
2.    Устройство колеса и шины.

Билет №22
1.    Назначение и устройство раздаточной коробки и карданной передачи.
2.    Устройство двухдискового сцепления.    

Билет №23
1.Назначение, устройство тормозной системы.
2. Устройство трансмиссии.

Билет №24
1.   Устройство переднего управляемого моста.
2.   Устройство четырехступенчатой коробки передач


Билет №25
1.    Назначение, устройство рулевого управления.
2.   Устройство переднего ведущего моста.

Рекомендуемая литература

Основная

- Ашмаров А.В., Кубышкин Ю.И., Погребной С.Н.; Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля ГАЗ-3110 «Волга» и его модификаций. – М.: «Издательский дом Третий Рим», 2013. – 184 с.

- Богданов С.Н.; Буренков М.М., Иванов И.Е.; Автомобильные двигатели. – М.: Машиностроение, 2011. – 368 с.

- Пехальский А.П. Устройство автомобилей. М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 528 с.

Дополнительная

1. Колесник С.В.; Автомобили ВАЗ-2107, ВАЗ-21072, ВАЗ-21073, ВАЗ-21074. Устройство, ремонт, эксплуатация, техническое обслуживание. – М.: Издательство «Колесо», 2003. – 224 с.

2. Колесник С.В.; Автомобили ВАЗ-2109 и их модификации. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт. – М.: Издательство «Колесо», 2004. – 241 с.

3. Кузнецов А.С., Глазачев С.И., Калинцева В.М. и др.; Автомобили ЗИЛ-5301 и его модификации. Руководство по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию. – М.: Атласы автомобилей, 2002. – 272 с.

4.Михайловский Е.В., Серебряков К.Б., Тур Е.Я.; Устройство автомобиля. – М.: Машиностроение, 1979. – 320 с.

5. Пузанков А.Г.; Автомобили: Устройство автотранспортных средств. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 560 с.

6. Родичев В.А. Грузовые автомобили. М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 256 с.

7. Журнал «За рулём»